| Produkt | Waga dla niemowląt seca 336 Elektroniczna waga dla niemowląt przeznaczona do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych. |
| --- | --- |
| Opis 2019 | Instalacja i szkolenie w pakiecie z wagą. Wyświetlacz wbudowany w obudowę wagi. Wbudowana miarka do mierzenia długości dzieci z statecznym ogranicznikiem głowy i ruchomym organicznikiem nóg. Uchwyt po stronie wyświetlacza do bezpiecznego przenoszenia wagi. Małe zużycie prądu – 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczone razem z wagą w pakiecie. 4 regulowane punkty podparcia wagi. Łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie z tworzywa sztucznego ABS Wyświetlanie wagi ruchliwego dziecka z funkcją HOLD - pozwala najpierw zająć się dzieckiem, a później zanotować wynik ważenia. Pomiar masy ciała netto dzięki funkcji TARA, niezależnie od pieluch albo miękkiej podkładki |
| Dane techniczne | Obciążenie maksymalne | 20 kg |
|  | Działka elementarna | 5g <10kg > 10g |
|  | Zakres TARA | 20 kg |
|  | Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 650 x 110 x 308 mm |
|  | Wymiary powierzchni ważącej (szer. x wys. x głęb.) | 645 x 40 x 290 mm |
|  | Temperatura pracy | +10 °C do +40 °C |
|  | Wyświetlacz rozmiar / Wysokość cyfr | LCD 27 x 84 mm / 20 mm |
|  | Wymiar wyświetlacz | 90 mm x 28 mm |
|  | Waga własna | 3,7 kg bez wzrostomierza |
|  | Wbudowany Infantrometr | 35-80 cm / podziałka 1mm |
|  | Zasilanie elektryczne | 6 baterie typu R6, zasilacz (opcjonalnie) |
|  | Funkcje | TARA, HOLD, automatyczne wyłączanie, BMIF |
| Gwarancja | 24 miesiące |